# Radford STA 25 Series 3

# Resistors and Capacitors and Component Layout

All resistors ½ watt minimum unless specified otherwise.

| R1 | 100k | On V1 | C1 | 8 uF, 450V | electrolytic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 100 |  | C2 | 2 uF, 350V | electrolytic |
| R3 | 2.2k |  | C3 | 500 pF, 350V | polystyrene |
| R4 | 330k |  | C4 | 50 uF, 12V | electrolytic |
| R5 | 100k | Metal oxide | C5 | 8 uF, 450V | electrolytic |
| R6 | 2.7k |  | C6 | 1 uF, 250V | polyester |
| R7 | 220k |  | C7 | 4700 pF, 400V | polyester |
| R8 | 1M |  | C8 | 0.47 uF, 400V | polyester |
| R9 | 33k, 1W |  | C9 | 0.47 uF, 400V | polyester |
| R10 | 8.2k |  | C10 | 8 uF, 450V | electrolytic |
| R11 | 33k |  | C11 | 250 uF, 6V | electrolytic |
| R12 | 39k |  | C12 | 250 uF, 6V | electrolytic |
| R13 | 1M |  | C13 | 100 uF, 500V | electrolytic |
| R14 | 1M |  | C14 | 100 uF, 500V | electrolytic |
| R15 | 1M |  | C15 | 270pF, 125V | polystyrene |
| R16 | 1M |  | C16 | 1000pF, 125V | polystyrene |
| R17 | 2.2k |  | C17 | 340pF, 125V | polystyrene |
| R18 | 2.2k |  | C18 | 8 uF, 450V | electrolytic |
| R19 | 39, 4W |  |  |  |  |
| R20 | 39, 4W |  |  |  |  |
| R21 | 1k | On V4 |  |  |  |
| R22 | 1k | On V3 |  |  |  |
| R23 | 560 |  |  |  |  |
| R24 | 3.9k |  |  |  |  |
| R25 | 390 |  |  |  |  |
| R26 | 2.7k |  |  |  |  |
| R27 | 270 |  |  |  |  |
| R28 | 1.8k |  |  |  |  |
| R29 | 8.2k |  |  |  |  |
| R30 | 6.8k, 1W | on power supply board |  |  |  |
| R31 | 8.2k, 1W | on channel 1 board only |  |  |  |
| R32 | 68k, 1W |  |  |  |  |
| R33 | 56 | on channel 1 board only |  |  |  |
| R34 | 3.9k | on power supply board |  |  |  |
| R35 | 3.9k | on power supply board |  |  |  |
| R36 | 100k |  |  |  |  |
| R37 | 100k |  |  |  |  |

## Mark Aston   August 2003

# Text boxes

socket

R

R31

C18

C8

R33

Valve Identification:

e.g. (V1, 8) = valve 1, pin 8

B = Black

Gy = Grey

P = Pink

R = Red

Y = Yellow

Pu = Purple

O = Orange

Bu = Blue

W = White

Br = Brown

G = Green

M = Mauve

Speaker transformer

W

G

“E”

“D”

O (V2,3)

Bu (V2,6)

W (V2,1)

Br (V2,8)

G (V3,1)

Y (V4,8)

O (V4,5)

Br test

Bu test

M

O

R

C13

B earth

R (V3,5) ((V3,5)

Pu (V2,9)

Y (V2,2)

R (V1,6)

P (V1,1)

Gy (V1, 8)

B earth

R17

R18

R20

R19

R10

R11

R12

R8

C7

R13

R6

C3

R5

R4

C11

R37

R16

R15

R36

C5

R9

R29

C6

R14

R7

C10

C1

C9

R32

C12

C2

R2

C4

R3

C15

C16

R23

C17

R25

R24

R27

R26

R28

Br

Radford STA 25 Channel 1

Board no. M3173

Valve Identification:

e.g. (V1, 8) = valve 1, pin 8

B = Black

Gy = Grey

P = Pink

R = Red

Y = Yellow

Pu = Purple

O = Orange

Bu = Blue

W = White

Br = Brown

G = Green

M = Mauve

Speaker transformer

Br

G

“E”

“D”

O (V2,3)

Bu (V2,6)

W (V2,1)

Br (V2,8)

G (V3,1)

Y (V4,8)

O (V4,5)

Br test

test Bu

M

O

R

C13

B earth

R (V3,5)

Pu (V2,9)

Y (V2,2)

R (V1,6)

P (V1,1)

Gy (V1, 8)

B earth

C11

R37

C8

R16

C9

R15

R36

C5

R32

R9

R29

C6

R14

C12

R17

R18

R20

R19

R10

R11

R7

R12

R8

C7

R13

R6

C3

R5

R4

C10

C1

C2

R2

C4

R3

R24

R26

R23

R28

R25

C15

R27

C16

C17

W

Radford STA 25 Channel 2

Board no. M3174